Длины кабелей и проводов, которые можно намотать на барабаны

| Диаметр кабеля, мм | Номер барабана |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 5 | 900 | 1300 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,5 | 450 | 650 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 200 | 350 | 900 | 2200 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 100 | 150 | 400 | 1000 | 1400 | 2800 | 1700 |  |  |  |  |
| 20 |  | 100 | 200 | 600 | 800 | 1700 | 1000 | 2100 |  |  |  |
| 25 |  |  | 140 | 350 | 500 | 1000 | 650 | 1400 | 1700 | 2100 |  |
| 30 |  |  | 100 | 250 | 350 | 700 | 450 | 1000 | 1200 | 1900 | 2100 |
| 35 |  |  |  | 200 | 250 | 500 | 350 | 700 | 850 | 1200 | 1500 |
| 40 |  |  |  | 130 | 200 | 400 | 250 | 550 | 650 | 900 | 1100 |
| 45 |  |  |  |  |  | 300 | 200 | 450 | 550 | 700 | 900 |
| 50 |  |  |  |  |  | 250 | 150 | 350 | 420 | 570 | 1200 |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  | 270 | 350 | 450 | 600 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 280 | 400 | 500 |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 250 | 340 | 450 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 300 | 370 |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | 290 |